## Slide 1: тема: ПРОЕЦИРОВАНИЕ
Цель:
Научить выполнять чертежи в системе прямоугольных проекций
Развивать пространственное мышление.
Воспитывать аккуратность при выполнении чертежей.

## Slide 2
Рисунки, чертежи, фотографии или контуры, полученные посредством обводки предмета, - все это проекции предметов.
Плоскостью проекций может быть стена, лист бумаги, поверхность земли и т.д.

## Slide 3
Проекции предметов

## Slide 4
Центральное проецирование

## Slide 5
Параллельное прямоугольное проецирование

## Slide 6
Параллельное косоугольное проецирование

## Slide 7: Элементы проецирования:
проецируемый объект
плоскость проекции
центр проецирования
проецирующий луч
проекция

## Slide 8: Условия проецирования:
Проецируемый предмет всегда располагается параллельно плоскости проекций.
Проецирующие лучи, проходящие через характерные точки этого предмета, всегда перпендикулярны плоскости проекций.

## Slide 9: Посредством прямоугольного проецирования выполняются чертежи:
проекционные
технические
машиностроительные
архитектурно-строительные

## Slide 10: Проецирование на одну плоскость проекций
Неопределённость формы предметов на изображении
при проецировании на одну плоскость проекций

## Slide 11: Проецирование на три плоскости проекций

## Slide 12: Проецирование на шесть плоскостей

## Slide 13
  По модели из кубиков построить три проекции предмета.
  В рабочей тетради привязать каждый кубик к одной клетке в тетради.

## Slide 14: Вопросы
1 Что называется проецированием, проекцией?
2. Какое проецирование называется прямоугольным? 3. Кто является основоположником метода прямоугольного проецирования? 4. В каких случаях с помощью одного изображения можно выявить форму детали? 5. Как называются проекции, полученные при проецировании на три плоскости проекций? 6. Как располагаются проекции относительно друг друга?

## Slide 15: Проецирование - это процесс полу­чения изображения предмета на какой-либо поверх­ности Получившиеся при этом изображение называют проекцией предмета Слово "проекция" в переводе с латинского означа­ет "бросание вперёд, вдаль".

## Slide 17
Получают проекции с помощью проецирующих лучей, которые проходят через каждую вершину проецируемого предмета.
В зависимости от направления проецирующих лучей проецирование бывает: центральным, параллельным косоугольным и параллельным прямоугольным.