## Slide 1: Застежка-молния
Подготовила: учитель технологии
Мартынова Е.П.

## Slide 2: История создания

## Slide 3
Изобретатель застежки-молнии, без которой многие уже не могут себе представить тот или иной предмет одежды, на самом деле пытался облегчить застегивание обуви? Считается, что «молнию» изобрел американец Уиткомб Леонард Джадсон в 1893 году и называлась она первоначально «Устройство для закрывания и открывания ботинок с защелкой». Однако это «устройство» оказалось жутко ненадежным, да еще и сложным в изготовлении. Джадсону пришлось прибегнуть к помощи партнеров, чьими стараниями была разработана новая конструкция, получившая долгожданное признание к 1923 году.

## Slide 4: Вот так выглядело первое устройство Джадсона:

## Slide 6: Обработка застежки-молнии.

## Slide 7
Строчки располагают на равном (5) или разном (6) расстоянии от краев застежки в зависимости от модели. Строчка в конце застежки должна проходить перпендикулярно разрезу на расстоянии 0,1— 0,5 см от последних звеньев застежки-молнии.

## Slide 8: Вид с изнанки

## Slide 9: Застёжка-молния -отделка

## Slide 10: Спец-лапки для притачивания

## Slide 11
При обработке застежки в шве на изделиях с воротником части основной детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и стачивают до надсечки, определяющей конец застежки. Шов разутюживают, а края на участке застежки заутюживают. С изнанки основной детали платья под заутюженные края подкладывают застежку-молнию замком к заутюженным срезам и притачивают, а затем настрачивают (1 и 2) с помощью специальной лапки (в массовом производстве).

## Slide 13: Спасибо за внимание! Успехов!!!!