## Slide 1
Моделирование ночной сорочки
Раздел 4:
«Моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом».
7 класс

## Slide 2: Цель урока:
Познакомиться с приёмами моделирования путем изменения длины изделия, формы горло-вины, кокетки;
Представить свою модель ночной сорочки.

## Slide 3: Проверочный тест по теме: «Конструирование ночной сорочки. Снятие мерок.»
1. Напишите условное обозначение мерки напротив ее названия.
1-полуобхват груди второй - …..
2-полуобхват талии - …..
3-полуобхват бедер - …..
4-обхват плеча - …..
5-длина спины до талии - …..
6-длина изделия - …..
2. Найдите верный ответ
Мерку "полуобхват шеи" снимают …….
а - горизонтально вокруг шеи
б - от 7-го шейного позвонка до яремной впадины
в - вокруг шеи: сзади - под 7-м шейным позвонком, спереди -
под яремной впадиной

## Slide 4
3. Мерку «полуобхват груди второй» снимают ……..
а - спереди выше грудных желез
б - от линии талии до 7-го шейного позвонка
в - горизонтально по линии бедер с учетом выступа живота
г - спереди горизонтально по наиболее выступающим
точкам грудных желез
4. Мерку "полуобхват бедер" снимают горизонтально вокруг бедер …..
а - с учетом выступа живота
б - по наиболее выступающим точкам ягодиц
в - сзади - по наиболее выступающим точкам ягодиц,
спереди - с учетом выступа живота
5. Из приведенного ниже перечня одежды выберите только ту которая относится к нательному белью.
а – колготы
б – ночная сорочка
в – пижама для сна
г – халат
д - плавки

## Slide 5
6. Дайте название линиям и срезам
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
7. Из приведенных ниже примеров выделите группу поясной и плечевой одежды – брюки, носки, жилеты, платья, шорты, сарафаны, блузы, кепки, жакеты, юбки, пальто, плащи, распашонки.

## Slide 6: Проверь себя
1. Напишите условное обозначение мерки напротив ее названия.
1-полуобхват груди второй - Сг II
2-полуобхват талии - Ст
3-полуобхват бедер - Сб
4-обхват плеча - Оп
5-длина спины до талии - Дст
6-полуобхват шеи - Сш
2. Найдите верный ответ
Мерку "полуобхват шеи" снимают …….
а - горизонтально вокруг шеи
3. Мерку «полуобхват груди второй» снимают ……..
г - спереди горизонтально по наиболее выступающим
точкам грудных желез
4. Мерку "полуобхват бедер" снимают горизонтально вокруг бедер …..
а - с учетом выступа живота
При оценивании работы за каждый правильный ответ – 1 балл,
всего 30 б. 30–28 – «5», 27-23 – «4», 22- 19 – «3», < 18 «2».

## Slide 7
5. Из приведенного ниже перечня одежды выберите только ту которая относится к нательному белью.
б – ночная сорочка
в – пижама для сна
д - плавки
6. Дайте название линиям и срезам
1 – горловина спинки
2 – линия плеча
3 – горловина переда
4 – линия низа рукава
5 – линия талии
6 – линия бока
7 – линия низа изделия
7. брюки жилеты
шорты платья
юбки сарафаны
блузы
жакеты
пальто
плащи
распашонки
Поясная одежда
Плечевая одежда

## Slide 8
При всей изменчивости современной моды меньше всего, пожалуй, ее влияние коснулось домашнего гардероба и одежды для сна. Вопрос об каких-то кардинальных изменениях в области домашней одежды никогда не перед кем не стоял, но она поддавалась веяниям времени и моды. Появление новых способов отделки, новых тканей , новых силуэтов сразу отражалось и на ней.
Женщине всегда важно, чтобы дом был полон уюта, частицей которого является она сама.
И пусть идея не нова, знакомый всем халат с ярким цветным узором, так любимый нашими мамами и бабушками, и самая обыкновенная ночная сорочка, по-прежнему незаменимы.

## Slide 9
Удобный , красивый, тщательно продуманный домашний , ночной костюм является не только украше -нием человека и дома , он способствует хорошему настроению, помогает в домашней работе, и что нема- ло важно доставляет удоволь- ствие окружающим. Такая одежда отличается более свободным покроем, особой декоративностью, но в ней не должно быть неряшливости.
Она должна распределятся по группам - для детей (а), мужчин (б), женщин (в).
а
б
в
К одежде для сна относятся пижамы и ночные сорочки.

## Slide 10: Какой должна быть ночная сорочка?
Свободный удлиненный силуэт — идеальный вариант для ночной сорочки, которая не должна сковывать уставшее за день тело. Какую выбрать ткань? Конечно же, натуральную — мягкую фланель, приятный на ощупь трикотаж
или прозрачный хлопок.
Ночной наряд можно украсить
вышивкой, воланами, рюшами,
всевозможными кантами, бей-
ками, аппликациями. Только
все это должно быть очень
нежным, мягким, воздушным.

## Slide 11
«Модель» - слово пришло к нам из французского языка, значит – изменять. Моделирование – процесс изменения чертежа выкройки в соответствии с выбранной моделью.
По одной и той же выкройке можно сшить изделия разных фасонов. Для этого необходимо промоделировать его.

## Slide 12
Вот так будет выглядеть ваша ночная сорочка если её не модели- ровать.
Что можно менять?
Длину изделия
Форму кокетки
Форму горловины

## Slide 13: Изменение длины ночной сорочки.
Самый простой из приемов моделирования. Всё зависит от желаемой длины.
Модель №1 и №4 длина «макси».
Модель №2, №3, №5 длина «миди».

## Slide 14: Моделирование изменением формы выреза горловины.
При изменении формы выреза нужно нанести новую линию выреза горловины на выкройке переда и спинки.
Фигурный вырез
«V» образный вырез

## Slide 15
Овальный вырез

## Slide 16
Вырез «карэ»
Вырез «лодочка»

## Slide 17: Моделирование кокетки
Новую форму плечевого изделия можно получить моделированием кокетки с одновременным расширением низа. Форма линии, по которой отрезается кокетка, может быть любой: прямой, ломаной, круглой, фигурной.
Прямая кокетка

## Slide 18
Круглая кокетка