## Slide 1: «Соединение деталей. Изображение и обозначение резьбы на чертежах»

## Slide 2: Соединение деталей может быть разъемным либо неразъемным. К разъемным соединениям относятся резьбовые соединения болтовые, винтовые, шпилечные, шлицевые или зубчатые, шпоночные и штифтовые .

## Slide 3: К неразъемным соединениям относятся такие соединения, которые не подлежат разборке и могут быть разъединены только в результате разрушения соединяемых деталей либо частей, их соединяющих.
К неразъемным соединениям относятся клепаные, паяные, сварные, клеевые, сшивные.

## Slide 4: Вопросы и задания Вариант 1 Вариант 2
Какие соединения называются разъемными?
Из представленного списка соединений деталей выпишите только неразъемные: шпилечное, сварное, шпоночное, винтовое, болтовое, сшивное, штифтовое, клеевое, клепаное, паянное
Какие соединения называются неразъемными?
Из представленного списка соединений деталей выпишите только разъемные: шпилечное, сварное, шпоночное, винтовое, болтовое, сшивное, штифтовое, паянное, клеевое, клепаное, болтовое

## Slide 5: Предлагается выбрать соединения, относящиеся к каждой из групп.
Разъёмные – это соединения, которые можно разобрать, не разрушая деталей или скрепляющих их элементов.
болтовые
шпилечные
винтовые(резьбовые)
шпоночные
штифтовые(нерезьбовые)
Неразъёмные – это соединения, которые нельзя разобрать, не разрушив деталей или скрепляющих их элементов.
клёпанное
сварное
паянное
клееное
сшивное

## Slide 6: Резьба может быть нарезана на стержне (наружная) и в отверстии (внутренняя). Резьбу на чертежах обозначают условно.

## Slide 7: На каком изображении показан болт, а на каком – гайка? Доказать справедливость своего утверждения

## Slide 8: Рассмотрите внимательно виды соединений и определите как они называются. Вариант 1 первая строка (1, 2, 3) Вариант 2 вторая строка (4. 5, 6)

## Slide 9: Образование резьбы

## Slide 10: Параметры резьбы на чертеже
Многие детали имеют резьбу, которая служит для их соединения. Наиболее распространена метрическая резьба, имеющая треугольный профиль с углом 60 градусов при вершине.
Наружный диаметр резьбы (d); Внутренний диаметр резьбы (d1);
Профиль резьбы - треугольный;
Шаг резьбы (р) — расстояние между двух соседних витков резьбы.

## Slide 11: Обозначение метрической резьбы.
Метрическая резьба обозначается буквой М, после которой пишется величина наружного диаметра резьбы, например М20, может быть указан мелкий шаг резьбы, например М20х1,5. Если после величины наружного диаметра не указывается величина шага резьбы, то это означает, что резьба имеет крупный шаг. Величина шага резьбы выбирается по ГОСТу Резьбу подразделяют на правую и левую. Выносные линии при обозначении резьбы проводят от наружного, большего диаметра.